Глава3. Введение понятия спектра короткого сигнала,

предложение способа его  определения

3.1. Спектры короткого процесса КСО и ПСО, точность их определения

В данной главе вводятся новые понятия спектра коротких сигналов, в отличие от спектров, получаемых известными методами, в том числе на основе интегралов и рядов Фурье, когда предполагается существование процесса на всей временной оси от  до . Даются определения новым спектрам, предлагаются методы их определения, приводятся формулы для расчета новых спектров. Далее в гл..4, 5 и 6 описываются некоторые их свойства, проводится сравнение этих спектров с известными, рассмотренными выше в гл.2. В гл.7 приводятся результаты расчета спектров для некоторых примеров.

Итак, вновь рассматриваем непрерывный или дискретный входной сигнал , подлежащий анализу некоторым устройством. Считаем, что он может быть представлен суммой  (1.3), где  - подвергнутый детерминированным или случайным искажениям исходный (полезный) сигнал  и  аддитивная помеха. Полагаем, что исходный сигнал  характеризуется совокупностью параметров  (1.5). То есть, имеет место функциональная зависимость  (1.6).

Введем понятия конечного спектра и полного спектра отрезка процесса (короткого сигнала), условно обозначив их как КСО и ПСО.

Определение 1: КСО есть минимальный набор из  (или во втором случае набор  заданного количества ) синусоидальных компонент, характеризующийся совокупностью параметров

,

или		(3.1)

,

означающих амплитуды, частоты и фазы этих гармоник, представляющих отрезок процесса (короткий сигнал)  с  ошибкой, не превышающей заданное значение  (или с минимально возможной ошибкой  во втором случае).

Предполагается при этом, что параметры различных гармоник априорно не связаны друг с другом какой либо зависимостью. Требование взаимной ортогональности на гармоники также не налагается. Здесь  - постоянная составляющая (это не среднее значение!) – гармоника с нулевой частотой. Если есть основание полагать, что сигнал  или  содержит эту составляющую или напротив нет, то в (3.1) следует включать  или нет соответственно. В остальных случаях выбор произвольный. Построение алгоритма и формул для расчета ошибки  обсуждается ниже.

Определение 2: Конечный спектр отрезка процесса , в котором количество отыскиваемых гармоник  при расчете не фиксировано и не задано, а определяется как минимально возможное при условии равенства нулю ошибки  аппроксимации отрезка набором гармоник с таким спектром, назовем полным спектром отрезка процесса (короткого сигнала) ПСО.

Спектром ПСО сигнала  в таком случае будет являться совокупность величин:

,	(3.2)

которые обеспечивают нулевое значение ошибки  и следовательно, точное представление процесса  суммой минимального числа  гармоник. В зависимости от природы сигнала значение  может быть большим и даже бесконечным (но счетным), для отрезков некоторых непрерывных (не дискретных) процессов.

В частности, в соответствии с данными определениями, частотной характеристикой синусоиды на любом временном интервале будет являться лишь одна спектральная линия.

Для сигнала, состоящего только из суммы синусоидальных составляющих, или из такой суммы и наложенного шума, спектр ПСО в первом случае и спектр КСО во втором будет являться полной, но без избыточной характеристикой спектрального состава сигнала.

Методы расчета, изложенные ниже, с небольшими изменениями применимы также для определения КСО и ПСО с исключенной постоянной составляющей .

При определении спектров КСО и ПСО параметры гармоник при фиксированном , предлагается рассчитывать путем минимизации по переменным  (1.22) выше рассмотренного функционала  (1.13), специально выбранного для поставленной задачи. Аппроксимирующая функция  берется в виде (1.21). Значение функционала является ошибкой представления исходного короткого сигнала  аппроксимирующей функцией . Его минимальное по параметрам значение (1.17)

(3.3)

будет  характеризовать расстояние между входным сигналом  и суммой  оптимальных гармоник

,	(3.4)

или, что тоже, ошибку воспроизведения сигнала по найденному спектру (3.1).

В некоторых случаях полезно использовать в качестве функционала (1.13) интеграл

,  где

,

есть составляющие непрерывного спектра Фурье разности между входным сигналом и его приближением, если рассматриваемый сигнал непрерывный (1.1). Если сигнал есть дискретная последовательность (1.2), то следует использовать сумму

,  где

,

составляющие дискретного спектра Фурье разности. Приведенные функционалы также характеризуют в определенном смысле расстояние между принятым сигналом и аппроксимирующей функцией.

### В качестве функционала (1.13) можно взять также функцию

если рассматриваемый сигнал  непрерывный, или

,

если он дискретная последовательность. Использование этих выражений позволяет минимизировать максимальное по времени отклонение аппроксимирующей функции от сигнала. Чтобы не иметь дело с функциями, имеющими разрыв непрерывности производной, следует использовать пару выражений

## В качестве функционала (1.13) можно взять среднее интегральное отклонение

если рассматриваемый сигнал  непрерывный, и среднее суммарное отклонение

,

если он дискретная последовательность.

В данной работе в качестве функционала  (1.13) использована традиционная форма в виде интеграла

(3.5)

если рассматриваемый сигнал  непрерывный, и суммы

,	(3.6)

если он дискретная последовательность. Каждое из этих выражений определяет среднеквадратичное расстояние  между  и его оценкой . Минимальное значение , определяемое соотношением (3.3)

(3.7)

назовем точностью представления сигнала  его оптимальной оценкой  (3.4).

Примечание. Описанным в данном пункте способом может быть осуществлена аппроксимация коротких сигналов не только гармониками, но и другими наборами функций. Чем ближе по своим свойствам сигнал и выбранные аппроксимирующие функции, тем эффективнее будет осуществлена аппроксимация. В частности полезные результаты могут быть получены при использовании вейвлет-функций. При этом будут рассчитаны вейвлет-спектры коротких сигналов. Подробнее об этом в п.4.3.

Рассчитанные описанным способом спектры КСО или ПСО непрерывного или дискретного сигнала  не будут непрерывными, или кусочно-непрерывными функциями, а будут всегда линейчатые, поскольку количество  рассматриваемых частот по определению счётно. Но в зависимости от типа и формы входного сигнала оно, как было отмечено выше, может быть большим. Поскольку значения 0 и  не рассматриваются как точки разрыва непрерывного сигнала  при определении аппроксимирующей функции  (3.4) данным способом, то у неё явление Гиббса отсутствует. То есть сходимость  к  имеет место на всем замкнутом интервале .

Замечание. Пусть процесс  является суммой только гармоник, представлен дискретной последовательностью из  отсчётов и число гармоник  не больше предельного значения . Тогда найденный спектр КСО будет иметь  (то есть это спектр ПСО) и совпадет со спектром, рассчитанным по методу Прони (п.2.5) для того же . Действительно, здесь выполняются необходимые и достаточные условия существования спектра ПСО.

Далее будет рассматриваться описанный метод определения  параметров КСО (3.1) с использованием минимизации функционалов (3.5) и (3.6) и именно ему будет  даваться соответствующая оценка.

3.2.Способы расчета спектров КСО и ПСО

Здесь следует отметить, что при анализе отрезков одиночных или как элементов реального процесса, принимаемого с линии связи, расчет ПСО и КСО целесообразно осуществлять цифровыми устройствами (цифровой обработкой), обеспечивающими любую точность вычислений.

В этом случае перед цифровым может стоять аналоговое устройство. При обработке одиночного отрезка оно должно иметь частотную характеристику, соответствующую (по ширине спектра, параметрам амплитудного и фазового преобразования) непрерывному спектру Фурье (2.2) сигнала (2.1), имеющего огибающую, равную отрезку  внутри  и равную 0 вне его. Если же обрабатывается отрезок длинного непрерывного процесса, то частотная характеристика аналогового устройства должна соответствовать спектрам (2.11) и (2.12) процесса (2.10). Если обрабатывается дискретная последовательность, то устройство должно обладать дискретной частотной характеристикой, соответствующей (2.7), или которую можно определить путем преобразования адекватной непрерывной характеристики.

В плане предложенного в п.3.1. общего подхода, конкретные методы определения КСО и ПСО сигнала  с условием достижения оптимального соотношения между ошибкой  и количеством гармоник , представляющих сигнал, могут быть следующие.

Вариант 1.  задано,  определяется. Рассматривается реализация сигнала  на интервале  в виде отрезка функции или дискретной последовательности. Строится функционал соответственно в виде (3.5) или (3.6) для заданного . Составляется и решается система из  уравнений

...,	(3.8)

Результат её решения - найденные параметры  (1.18) будут являться КСО сигнала  для заданного . Получающееся при этом значение , если его рассчитать по этим параметрам, будет являться ошибкой представления  суммой  гармоник (3.4) на интервале . С другой стороны это будет ошибка восстановления (воспроизведения) сигнала по найденному спектру КСО. Следует отметить, что после подстановки (3.5) или (3.6) в систему (3.8) и взятия производных, уравнения в ней получатся линейные относительно амплитуд и нелинейные (тригонометрические) относительно частот.

Вариант 2.  задано,  определяется. Рассматривается реализация сигнала  на интервале . Задаётся начальное минимальное ожидаемое значение числа гармоник . Строится и решается система уравнений (3.8). Результат её решения - найденные параметры (1.18) будут являться КСО сигнала  для заданного . Получающееся при этом значение  будет ошибкой представления  суммой  гармоник. Если , то есть точность не достигнута, значение  следует увеличить и процесс повторить. Итеративный процесс надо осуществлять до тех пор, пока для некоторого  не выполнится условие . В этом случае будет считаться, что КСО сигнала  найден, состоит из  гармоник с параметрами из последней найденной группы (1.18) и обеспечивает на интервале  представление входного сигнала функцией (3.4) с заданной точностью .

Таким образом, при расчете КСО в качестве исходной может быть задана одна из величин:  или . Для второй в процессе счета ищется минимальное значение. В другом случае можно задать соотношение между ними с дальнейшим поиском оптимального значения одной из величин.

В общем случае при расчете КСО количество отыскиваемых гармонических составляющих  и ошибка  могут определяться или уточняться в процессе расчета. Причем, эти величины для заданного сигнала  будут связаны друг с другом очевидной зависимостью. Чем больше , тем меньше должно быть  и наоборот.

Когда исходный сигнал  представлен непрерывной функцией, то в некоторых случаях нулевое значение ошибки  не может быть достигнуто при конечном , как бы оно не было большим. Тогда для такого сигнала может быть получен только приближенный спектр ПСО, то есть КСО.

В случае же представления  последовательностью из  отсчетов нулевое значение ошибки в соответствии со свойством 1 из п.5.1 всегда достигается при , если  четное. То есть,  в этом случае может иметь и КСО и ПСО.

Вариант 3. Поэтапное определение ПСО последовательности отсчётов заключается в следующем. Для  определяется КСО, состоящий из частот и амплитуд максимального количества  гармоник и постоянной составляющей (это если  нечетное; для четного рассуждения аналогичны). Здесь должно обнаружиться множество решений. Поэтому  уменьшается на 1 и рассчитывается КСО. Возможно 3 варианта. Не найдено решение с . Найдено множество решений с . Найдено единственное решение с ; здесь задача считается решенной. Во втором случае необходимо уменьшить  на 1 и продолжить поиск КСО. В первом случае необходимо вернуться к прежнему значению  и рассчитать или отобрать среди множества ранее рассчитанных спектр КСО при одном или двух условиях (3.15), наложенных на значения частот или их параметров. При этом должен быть найден единственный КСО с . В результате такого циклического поиска на некотором  процедура остановится. Последний полученный КСО будет являться спектром ПСО дискретного сигнала.

Если ожидаемое количество частот мало, то при расчете ПСО можно двигаться, задавая  от меньшего к большему, начиная с 1. Можно начинать процесс с наиболее вероятного . Рассчитав КСО для  и  легко определить в какую сторону далее двигаться. Если в обоих случаях нет вариантов с , то следует увеличить  и продолжить поиск КСО по описанной выше схеме. Если в обоих случаях есть варианты КСО с , то необходимо уменьшить . Если в одном из случаев найдется единственный спектр КСО с , то задача будет решена.

Вариант 4.Определение ПСО последовательности без расчета ошибки аппроксимации. Поскольку рассчитываемый спектр последовательности по определению должен иметь нулевое значение параметра , то аппроксимирующая функция должна совпадать с сигналом  во всех  точках отсчета времени  . В этом случае должна выполняться система  уравнений с  неизвестными параметрами спектра

Для решения поставленной задачи по расчету ПСО необходимо найти минимальное , при  котором решив эту систему, можно определить единственный набор параметров спектра.

Для решения задачи можно использовать поэтапный алгоритм выбора . Начать следует с его минимального значения 1.

Пусть выполняется текущий -й этап. Поскольку уравнения в системе нелинейные относительно частот, то решать ее будем простым перебором частот (ради простоты изложения сути алгоритма) из интервала допустимых значений  и последующим решением теперь уже системы линейных уравнений относительно амплитуд гармоник, число которых .

Существование, однозначность решения и его численное выражение будет зависеть от числа уравнений , количества неизвестных , значений элементов матрицы  - коэффициентов при неизвестных  и  свободных членов . Последние вместе с матрицей  образуют расширенную матрицу . В частности, имеют значение  свойства обеих матриц, их ранги. Рангом матрицы называется максимальное число линейно независимых строк (столбцов). Ранг расширенной матрицы  всегда равен рангу матрицы  или на единицу больше. Система уравнений, обладающая решениями, называется совместной. В этом случае ранги матриц  и совпадают. Если ранги матриц   и  различаются  на единицу, то решений нет и система несовместна. Совместная система называется определенной, если она обладает единственным решением. В этом случае ранг матрицы  равен числу неизвестных. Если решений больше чем одно, то матрица неопределенная. В зтом случае ранг матрицы меньше.

Итак, из перебираемых наборов частот будем оставлять те из них, которые удовлетворяют определенным критериям. В зависимости от результатов, полученных на рассматриваемом -м этапе при осуществленном переборе и решении соответствующих систем уравнений, возможны 3 варианта.

1) Найдено единственное решение – набор частот гармоник и их параметры. В этом случае система, построенная для этого набора, оказалась определенной, ранг матрицы  равен числу неизвестных частот. Остальные из рассмотренных наборов частот приводили к несовместным системам, то есть решений не было. Задача считается решенной.

2) Не найдено ни одного набора частот, являющегося решением системы. То есть для всех рассмотренных наборов частот система оказывалась несовместной. В этом случае необходимо увеличить  на единицу и повторить всю процедуру поиска решений системы. Тогда должны появиться совместные системы, дающие решения. Однако, если на предыдущем этапе имел место 3-й вариант, то процесс должен быть остановлен. В качестве решения должен быть выбран один из наборов частот, который на том этапе привел к неопределенной системе. Критерий такого выбора обсуждается ниже.

3) Найдено множество решений. То есть среди наборов частот были только те, которые приводили либо к неопределенным либо к несовместным (что мало вероятно) системам. В этом случае следует уменьшить  на единицу и повторить всю процедуру поиска решений системы. При этом количество неопределенных систем, а значит и решений, должно уменьшится. Однако, если на предыдущем этапе имел место 2-й вариант, то процесс должен быть остановлен. В качестве решения должен быть выбран один из наборов частот, который привел к неопределенной системе.

При разработке конкретного алгоритма вместо простого следует использовать более эффективные целенаправленные переборы частот гармоник. Находить решение системы уравнений следует, определив (методами теории матриц) предварительно ранги матриц  и  и  далее совместимость и определенность системы.

Вариант 5. Определение ПСО непрерывного сигнала. Аналитическое решение такой задачи в общем случае в настоящее время затруднительно.

Привлекая численные методы, можно использовать принцип решения задачи по 3-му варианту. Для этого следует осуществлять поиск ПСО по возрастающим , предварительно задав его начальное значение.

Поставленную задачу можно целиком свести к указанному варианту, осуществив дискретизацию сигнала  и представление интеграла (3.5) суммой (3.6). Для этого необходимо выбрать число отсчётов сигнала . Это можно сделать следующим образом. Задается по некоторым соображениям начальное значение . Рассчитывается ПСО сигнала для  и . Если разница, которую обозначим как , между значениями параметров соответствующих пар гармоник не превышает заданной величины, то есть наблюдается повторение результатов, то задача считается решенной. Если же ошибка  велика, то рассчитывается ПСО для . Сравниваются параметры гармоник с полученными для . И так далее до достижения для некоторого  допустимой ошибки. Следует иметь в виду, что значение  и задаваемое  зависят от точности (погрешности) выполнения арифметических операций  и разрядности представления чисел . Чем больше  и меньше , тем объективно больше должно быть  и потребуется меньше , то есть быстрее будет достигнуто решение задачи.

Итак, при расчете КСО или ПСО для минимизации ошибки  представления (ошибки аппроксимации) короткого сигнала необходимо решить систему из  нелинейных уравнений (3.8), образующихся при приравнивании нулю частных производных ошибки по параметрам (1.22).

В качестве выражения для ошибки будем использовать, как предложено выше, интегральную (3.5) и суммарную (3.6) среднеквадратическую форму.

Тогда в первом случае система уравнений (3.8) будет иметь вид:

,

,

,	(3.9)

,

где   .

## Решением системы будут являться параметры  (1.18) и среднеквадратическая ошибка

.

Рассмотрим теперь второй случай, когда сигнал  представлен последовательностью из  равноотстоящих отсчётов  (1.2). Решение задачи по определению КСО последовательности также ищем в виде (1.22) путем решения системы уравнений (3.8). Производя замену

,	(3.10)

получим из (3.6)

.	(3.11)

В этом случае система уравнений (3.8) примет вид:

,

,

,	(3.12)

,

где .

Решением этой системы будет являться набор относительных частот  и набор их параметров (1.18). Среднеквадратическая ошибка будет равна

.	(3.13)

Поскольку уравнения в системах (3.9) и (3.12) нелинейные относительно частот гармоник и их аналитическое решение затруднительно, то следует применять численные итерационные методы. Но, в таком случае при решении можно выйти не на глобальный минимум (3.3) функционала , а на один из множества локальных и тогда задача будет решена не достаточно эффективно. Поэтому необходимо перебирать и анализировать все минимальные значения. Наличие многих экстремальных точек является существенным недостатком любого итерационного способа решения систем нелинейных уравнений, в том числе путем минимизации специальных форм. Количество локальных минимумов функционала , подлежащих анализу при решении задачи по определению как спектра КСО так и спектра ПСО соизмеримо с величиной

,	(3.14)

где  частоты  гармоник, образующих исходный сигнал  (1.6). То есть, чем сильнее у сигнала выражены признаки колебательного процесса, тем большее количество минимумов у . Следует отметить, что если даже будет найдено аналитическое решение систем уравнений (3.9), (3.12), то все равно потребуется перебор и анализ всех рассчитанных групп параметров (1.18) и соответствующих им локальных минимумов функционала  в количестве (3.14) с целью определения глобального.

Если количество неизвестных параметров  превышает число  исходных данных , то есть имеет место соотношение  (или, что тоже ), то возможно как единственное (в силу свойства 1 п.4.2), так и  множество решений при определении ПСО дискретного сигнала. Следует отметить, что процессы, воспроизведенные по каждому из множества спектров ПСО, и продолженные во времени за пределы , не будут одинаковыми. Более того, они будут различаться и в промежутках между отметками времени . И только в этих отметках их значения – отсчёты совпадут. Поэтому возникает задача получения единственного решения для ПСО. В общем случае для получения такого решения необходимо при расчете ПСО сократить количество неизвестных. Это можно сделать путем задания  параметров в качестве исходных данных. Например, можно зафиксировать первые частоты , приравняв их значениям, полученным при разложении сигнала в ряд (2.6) с использованием ДПФ, то есть кратными. В этом случае неизвестными, которые подлежат определению при построении КСО будут  оставшихся параметров

.

Иногда, учитывая особенности сигнала, достаточно зафиксировать меньшее число параметров.

Далее, задача по определению спектров КСО и ПСО отрезка процесса может решаться с дополнительным включением в число неизвестных, наряду с параметрами гармоник, других количественных характеристик, например моментов резкого изменения параметров и так далее.

Кроме того, решение может осуществляться в условиях ограничений, например налагаемых на значения параметров искомых гармоник, в виде системы линейных и нелинейных уравнений или неравенств

(3.15)

При этом глобальный минимум функционала (3.5) или (3.6) может оказаться как внутри области ограничений так и на границе. Во втором случае решение задачи может несколько упроститься. Множество вариантов решения задачи уменьшается с увеличением количества наложенных условий. Одним из реальных ограничений может быть определение гармоник сигнала только в области низких, высоких или в определенной полосе частот.

3.3. Развёрнутые формулы расчета КСО

3.3.1. Система уравнений для расчета КСО непрерывного сигнала

Для расчета КСО непрерывного короткого сигнала  проведем преобразование системы уравнений (3.9):

;

;

;		(3.16)

+

,

где  . Некоторые интегралы могут быть заменены известными соотношениями (если ):

;               ;

;     ;

;

;

;

;

;	(3.17)

;

;

;

;

;

;

.

Таким образом, для определения параметров аппроксимирующей функции (3.4) необходимо решить достаточно сложную систему из  нелинейных тригонометрических уравнений (3.16). При необходимости решение осуществляется в условиях ограничений (3.15).

Если , то решается система уравнений (3.16) с 4-мя неизвестными . Оптимальное значение  определяется путем минимизации расстояния (2.16)  по  аналитическим преобразованием или итерационным методом. При этом  заменяются на (2.15), (2.16).

3.3.2. Система уравнений для расчета КСО дискретного сигнала

Для расчета КСО дискретной последовательности  (1.2) проведем преобразование системы уравнений (3.12):

;	(3.18)

;	(3.19)

;	(3.20)

(3.21)

;

где , . Некоторые суммы сворачиваются по известным формулам:

;

;

;

;

;

+.

+;

( ;

;

;

;	(3.22)

;

;

+

+;

+

+;

( .

В соответствии с этим получим из (3.18), (3.19) и (3.20):

(3.23)

где

;      ;

(3.24)

;

Вынося постоянные члены за знаки равенств, получим из (3.23)

;	(3.25)

;

(3.26)

;

.

Таким образом, задача по определению КСО отрезка дискретного процесса сводится к совместному решению систем уравнений (3.21), (3.25) и (3.26) относительно  неизвестных

.	(3.27)

При необходимости решение системы осуществляется в условиях ограничений (3.15).

Если , то оптимальные значения  определяются аналогично случаю непрерывного сигнала , то есть по (2.15), (2.16) после минимизации (2.17) по . При этом интегралы заменяются соответствующими суммами.

3.3.3. Итерационный способ расчета спектра КСО

К сожалению, аналитическое решение системы трансцендентных (относительно частот) уравнений (3.16) для случая непрерывного сигнала , или (3.21), (3.25), (3.26) для случая дискретного сигнала ввиду математических трудностей оказывается в настоящее время затруднительным, даже без учета ограничений (3.15). Однако решение возможно итерационными методами. Один из них предлагается следующий. Рассмотрим его для случая дискретного сигнала.

Для заданного  задаётся исходная точка - начальные значения относительных частот

.	(3.28)

Затем, после решения системы линейных уравнений (3.25), (3.26) относительно  и  рассчитывается по (3.13) величина ошибки . Далее с целью определения направления изменения переменных (3.28), при котором происходит уменьшение ошибки, выбираются несколько точек в окрестности исходной и для каждой из них рассчитывается ошибка. Точка, в которой она минимальна, обозначается как новая исходная и процесс повторяется до достижения абсолютного минимума . Последние значения частот (3.28) и им соответствующие параметры считаются спектром КСО сигнала . При приближении набора частот к оптимальному размер окрестности следует уменьшать.

Если определяется спектр ПСО дискретного сигнала - вариант 3 п.3.2, то в целях ускорения расчетов можно использовать итерационный алгоритм со включением элементов метода Прони (п.2.5.1). При этом предполагается, что исходный сигнал для заданного  является суммой только гармонических составляющих.

Если,  то для расчета ПСО целиком используется метод Прони.

Если , то только  частот из  требуется определять итерационным способом. Для этого вначале формируются  уравнений вида (2.30)

, .

Затем задаются начальные значения частот

,  где .	(3.29)

После этого для каждого из них составляется уравнение вида (2.24)

, .

Теперь решаем систему из полученных двух групп уравнений относительно  (2.25). Это будут коэффициенты уравнения (2.28). Находим корни

(3.30)

этого уравнения, в числе которых должны быть (3.29). Далее циклическая процедура достижения абсолютного минимума  продолжается описанным выше способом. По завершении процесса найденные значения (3.30) принимаются за частоты гармонических составляющих искомого спектра ПСО дискретного сигнала.

Вернемся к анализу ошибки  (3.13). Она как сложная зависимость от тригонометрических функций в общем случае имеет множество локальных минимумов, соизмеримое с величиной (3.14). То есть  как функция представляет собой довольно «бугристую» многомерную поверхность. Причем, чем ближе друг к другу частоты гармоник в исходном сигнале, тем ближе локальные минимумы к глобальному и тем труднее найти последний. Поэтому, целесообразно искать абсолютный минимум с привлечением простого но универсального способа - метода статистических испытаний (Монте-Карло). Следует отметить, что если спектр процесса  содержит области частот с большими амплитудами на фоне других с малыми амплитудами, то метод Монте-Карло при ограниченном числе просчитанных итераций (реализаций) не всегда приведет к глобальному минимуму ошибки , то есть к окончательным и верным результатам.

В настоящее время из-за большой трудоемкости такой способ определения спектра КСО может быть использован в реальном масштабе времени для гармонического анализа преимущественно низкочастотных сигналов, например речевых, гидроакустических, звуковых и ультразвуковых сигналов, длинноволновых радиосигналов, атмосферных и других природных процессов. Поэтому необходимо разрабатывать вычислительные спецпроцессоры и применять новые более сложные, но быстро сходящиеся алгоритмы поиска минимума ошибки приближения .

Приведенные в гл. 7 результаты расчётов КСО для некоторых примеров получены описанным итерационным способом с использованием метода Монте-Карло.